СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ «ДЛЯ ДВОИХ»

ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Солнечная панель представляет собой фотоэлектрический генератор, преобразующий световой поток в электрическую энергию.

Технические параметры

Напряжение.........................................................5В

Макс. сумм.ток отдачи.........................................4 А

Мощность..........................................................20Вт

Размеры.............................................170х110х50мм

Рабочий размер.......................................950х350мм

Масса................................................................880г

Эксплуатация:

Солнечная панель предназначена для использования на открытом воздухе для подзарядки устройств, поддерживающих зарядку через порт  USB. Устройство полностью готово к работе и начинает вырабатывать электроэнергию сразу при попадании света на панель. Располагают солнечную панель в любом удобном положении: вертикально, горизонтально или под наклоном, но надо учесть, что наилучшие результаты достигаются при расположении панели перпендикулярно направлению падающего света. При помещении устройства под стекло (в автомобиле, на подоконнике), производительность его может значительно уменьшиться.  После приведения устройства в рабочее положение, подключите к нему устройство, которое необходимо зарядить. При достаточной освещенности зарядка начнется немедленно. Для достижения оптимального результата, следите, чтобы на рабочую поверхность не падала тень.  Не допускайте попадания воды на устройство, это может привести к  выходу его из строя.

ВНИМАНИЕ!!! ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРИ ИСКУСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ.  В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКО УМЕНЬШАЕТСЯ!!!

Уход за изделием

Протирать влажной мягкой тканью. Не использовать химические растворители. Допускается очистка с применением этилового спирта.

Хранение

Хранение устройства должно осуществляться в сухом помещении при температуре не более 300С.

Возможные неисправности и способы их устранения.

Если при приведении панели в рабочее положение не загораются контрольные светодиоды, - обратиться к производителю. Если при подключении панели к устройству не происходит зарядка последнего, причины могут быть следующие:

| Возможная причина | Действие |
| --- | --- |
| - недостаточная освещенность рабочей поверхности панели | - убедитесь, что солнце не закрыто облаками, панель ничем не закрыта, в т.ч. стеклом, тень на нее не падает. - установите панель перпенди- кулярно лучам солнца. |
| - плохой контакт в соединительном проводе или его неисправность. | - убедитесь, что провод Вашего устройства исправен, вытащите и вставьте штеккеры снова. - замените провод |
| - подключено устройство, при зарядке которого требуется мощность более той, которую способна выработать панель при текущей освещенности. | - используйте промежуточный накопительный аккумулятор - используйте солнечную панель большей мощности |
| - несоответствие стабилизатора параметрам заряжаемого устройства (в частности, для APPLE) | - воспользуйтесь другим разъемом (изделие имеет 2 разъема с разными параметрами стабилизации) или используйте накопительный аккумулятор. |

Гарантийные обязательства:

На изделие устанавливается гарантия производителя сроком 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате механических повреждений, в процессе небрежной транспортировки, хранения и эксплуатации. Отсутствие прямого солнечного света не является гарантийным случаем!!!

Дата изготовления________________________

Дата продажи____________________________

Продавец________________________________

Все отзывы и рекламации направлять производителю  по адресу:

171254, Тверская область, г. Конаково, ул. Весенняя, д. 43

ИП Липатов Александр Евгеньевич

т. (915) 727-70-07                                              Не подлежит обязательной сертификации

e-mail: support@mobilesolar.ru   solarwatt@yandex.ru      Произведено в России

Веб-сайт изготовителя: www.mobilesolar.ru