ООО «ЭКСМОРК»

Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 23
тел./ факс (4872) 33-92-68

ПАСПОРТ

Светодиодные  прожекторы марки Exmork с датчиком движения

10,20,30,50 ватт (12/24В)

Изделие представляет собой светодиодный прожектор, совмещенный с датчиком движения. Светодиодный прожектор предназначен для внутреннего или наружного освещения заливающим светом. Прожектор позволяет обеспечить мощный световой поток для подсветки различных объектов и необходимое количество света для общего освещения.

Датчик движения, являющийся составной частью изделия, обеспечивает автоматическое включение прожектора при наличии движения в области чувствительности сенсора. Благодаря этому, а также наличию регулировки времени задержки выключения и настройки чувствительности к внешней освещенности, обеспечивается экономия не только Вашего времени, но и Ваших денег, за счет разумной экономии электроэнергии.

1.Технические характеристики

Технические характеристики светодиодных прожекторов Exmork  с датчиками движения приведены в таблице 1.

Таблица1.

|  | 10 ватт | 10 ватт Led Slim* | 20 ватт | 20 ватт Led Slim* | 30 ватт Led Slim* | 50 ватт Led Slim* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока (универсальный блок питания работает от 12В и от 24В) |
| Угол свечения | 120 ° |
| Цветовая температура | 7000-7500К | 6000К | 7000-7500К | 6000К | 6000К | 6000К |
| Сила света | ≥100-1000 люмен | ≥950 люмен | ≥1550 люмен | ≥1900 люмен | ≥2700 люмен | ≥4500 люмен |
| Свет | белый яркий (холодный) |
| Тип светодиодов | Epistar | SMD 5730 | Epistar | SMD 5730 | SMD 5730 | SMD 5730 |
| Срок службы | Не менее 50 000 часов |
| Срок годности | 1 год |
| Регулировка времени свечения после срабатывания | 10 сек-7 мин |
| Регулировка дистанции срабатывания | 4-15 метров |
| Герметизированный корпус для эксплуатации на улице | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Тип датчика | Инфракрасный датчик (ИК-Датчик)* |

*Инфракрасный датчик (ИК-датчик) реагирует на движение теплокровных объектов. Дальность действия - 10 метров.  Угол обнаружения - 90-110 градусов. При размещении прожектора за стеклом - датчик движения не срабатывает. Поэтому между прожектором и зоной наблюдения не должно быть стекла.

*Cерия SLIM - это новое поколение прожекторов в ультратонком алюминиевом корпусе. Чипы SMD 5730 позволяют получать свечение аналогичное 70 ватт галогенного прожектора и 100 ватт ламп накаливания.

Отличие от старых поколений светодиодных прожекторов: более низкая цена, более надёжные чипы с повышенной яркостью, ультратонкий корпус из алюминия с повышенной влагозащитой IP 66 позволяющий более широко использовать прожекторы на улице в самых суровых условиях эксплуатации.

2. Установка и подключение

2.1. Требования безопасности

2.2.1. Монтаж изделия необходимо производить строго при отключенном питании.

2.2.2. Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 1мм2.

2.2. Краткое описание изделия

2.2.1.	Изделие состоит из прожектора и датчика движения, закрепленного на прожекторе с помощью поворотной штанги.

2.2.2.	Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона. В комплект поставки прожектора включен набор крепежных элементов.

2.2.3.	Датчик движения поставляется подключенным к прожектору и не требует дополнительных подключений. Датчик движения предоставляет широкие возможности регулирования угла: помимо вращения влево/вправо (за счет поворотной штанги) датчик движения может вращаться вверх/вниз.

2.2.4.	Датчик движения имеет следующие регулировки:

-	регулировка чувствительность к времени суток «день-ночь»;

-	регулировка временного интервала освещения;

-	регулировка чувствительности датчика движения - радиуса зоны чувствительности (у моделей с мощностью прожектора > 10Вт).

2.2.5.	Для подключения изделия необходимо подключить клеммник, находящийся в герметичной коробке, к питающим проводам.

2.3.	Начальные установки регулировок.

Перед подключением изделия необходимо выставить регулировки датчика в следующие положения:

-	чувствительность к времени суток «день-ночь» (чувствительность к внешней освещенности) необходимо выставить – на максимум ( ),

-	временной интервал освещения - на минимум («-»),

-	чувствительность датчика движения (радиус зоны чувствительности) – на максимум («+») (см. рис.1). Все это необходимо для того, чтобы во время монтажа (установки) изделия было возможно включение датчика (следовательно, и прожектора) при любом освещении с максимумом чувствительности, и чтобы временной интервал освещения был минимален.

Чувствительность датчика движения (если есть) - в максимум

+sence- +TIME- LUX

Чувствительность к времени суток - в максимум (“день”)

Временной интервал освещения - в минимум

Рис.1 Начальные установки регулировок

2.4. Место и высота крепления изделия.

Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона, что позволяет установить его на различные типы поверхностей.

Для оптимальной работы датчика движения рекомендуется устанавливать изделие на высоте, в соответствии с пределами, указанными в таблице 1.

Датчик движения автоматически включает прожектор при наличии движения в области зоны чувствительности сенсора. Для включения датчика (следовательно и прожектора) при движении в нужной Вам области изделие необходимо установить таким образом, чтобы эта область попадала в зону охвата датчика в соответствии с диаграммой направленности зоны чувствительности сенсорной системы. На рис.2. показано схематическое изображение этой зоны, реальный угол охвата зоны чувствительности указан в Табл.1.

А)

Б)                                     В)

Рисунок 2. Диаграмма направленности зоны чувствительности

А) Диаграмма направленности зоны чувствительности датчика движения

Б) Направление перемещения к которому сенсор менее чувствителен

В) Направление перемещения при котором сенсор наиболее чувствителен

2.5. Меры безопасности.

2.5.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном  напряжении.

2.5.2. Запрещается эксплуатация лампы без защитного заземления.

2.5.3.Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение лампы  к поврежденной электропроводке запрещено.

2.5.4. Перед  установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 12В.

2.6. Руководство по установке

2.6.1 Извлеките светильник из коробки и произведите его внешний осмотр.

2.6.2. Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его. Крепежный элемент позволяет регулировать угол наклона прожектора.

2.6.3. Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

2.6.4 При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и залудить их концы.

2.6.5. Оголенные провода необходимо изолировать.

После подключения всех жил провода и проверки корректности подключения, необходимо установить клеммник на место, собрать корпус защитного короба и обеспечить с помощью герметика его герметичность в местах ввода проводов.

2.7. Настройка датчика.

2.7.1. Регулировка положения датчика.

Конструкция датчика позволяет вращать его относительно места крепления, что дает возможность установить наиболее оптимальное его положение в соответствии с диаграммой направленности зоны чувствительности сенсора, см. рис.2.

2.7.2. Регулировка чувствительности к внешней освещенности. Регулировку чувствительности к времени суток «день-ночь» (чувствительности к внешней освещенности) необходимо выставить в соответствии с Вашими потребностями. Датчик может быть настроен как на срабатывание только в темное время суток (   ), так и на срабатывание при определенном уровне освещенности. Установка регулятора в положение максимум (  ) обеспечивает срабатывание датчика при любой освещенности.

2.7.3. Регулировка временного интервала освещения.

Регулировку временного интервала освещения необходимо выставить в соответствии с необходимым Вам временем задержки перед автоматическим отключением прожектора, которое будет происходить при отсутствии движения.

2.7.4. Регулировка радиуса зоны чувствительности датчика с помощью изменения чувствительности сенсора.

Регулировку чувствительности датчика движения необходимо выставить в соответствии с необходимым Вам радиусом зоны чувствительности. Положение регулятора «-» соответствует минимальному радиусу, положение «+» - максимальному.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;

- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;

- изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;

- изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светодиодный прожектор марки Exmork изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

____________________       ___________________________    ____________

личная подпись                     расшифровка подписи                              месяц, год

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______

Наименование товара СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР марки Exmork  - ________

Модель, серийный номер __________________________________________________________________________

Название и адрес торгующей организации

__________________________________________________________________________

Дата продажи ___________                      ___________ Подпись продавца ____________________________

Штамп или печать                                    Штамп о приемке торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ:  _________________________________(подпись/расшифровка)

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- Название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

- Название и адрес организации, производившей монтаж;

- Краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.).

- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: ______________________________________________________________________________________________________________

Торговая организация, тел.: _____________________________