# Терморегулятор программируемый Exmork C07.H3-сенсорный

ИНСТРУКЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

- устройство использует новейшую технологию управления

- обладает высокой надежностью и функцией антипомех для эффективного использования и энергосбережения

- применяется в водонагревательной электрической системе и электронагревательном оборудовании. В соответствие с заданной температурой терморегулятор автоматически запускает и останавливает контролируемый объект (подогрев пола, электрический нагреватель и т.д.)

- устройство имеет несколько временных режимов: 5+2/6+1/7 дней. Оборудование поддерживает различные режимы установки температуры соответственно с временными режимами. Пользователь может выбирать ручной или автоматический режим для различных целей

- часы будут работать даже при отключенном питании, это не повлияет на настройки

- корпус устройства выполнен из огнестойкого материала, что обеспечивает надежность и безопасность. Внешний вид устройства современный и стильный. Экран легко чистить

- благодаря функции блокировки, устройство защищено от несанкционированного вмешательства, например, детьми

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### - Максимальная мощность переключателя: 3А/16A/30A

#### - ЖК экран сенсорный с  фоновой подсветкой

#### - Размер дисплея: 3.9 дюймов

#### - Диапазон установки температуры датчика воздуха 5-35°C

#### - Диапазон установки температуры датчика пола 5-95°C

#### - Шаг установки: 0.5 °C

#### - Погрешность индикации: 0.1 °C

#### - Напряжение питания: 220 В

#### - Максимальный ток нагрузки: 16 А (3.5 кВт)

#### - Потребляемая мощность: 450 мВт

#### - Масса: 150 г

#### - Габариты: 86 × 86 × 35 мм

#### - Степень защиты: IP20

#### - Класс защиты: II

#### - Длина установочного провода датчика: 3 м

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение

Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить терморегулятор. При выключении дисплей будет выглядеть так:

Блокировка от детей

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки , клавиатура будет заблокирована. На экране появится значок закрытого замка. Для разблокировки повторите операцию

Настройки времени

Чтобы установить время, нажмите кнопку и удерживайте в течение 5 секунд кнопку  , затем выберите время (неделя/часы/минуты). Нажмите  или , чтобы изменить значения. Если вам нужно изменить предыдущий параметр, нажмите кнопку . После изменения настроек нажмите , чтобы выйти из режима настройки часов.

Режим контроля температуры

В соответствие с настройками датчика терморегулятора вы можете выбрать один из трех режимов управления.

Внутренний контроль (IN): измерение температуры только встроенным датчиком, контроль температуры основан на встроенном датчике температуры. Подходит для определения воздуха комнатной температуры.

Внешний контроль (OUT): измерение температуры только внешним датчиком. Контроль температуры основан на внешнем датчике. Подходит для определения температуры нагреваемого объекта.

Двойной контроль (ALL): контроль температуры основан на обоих датчиках: внутреннем и встроенном (защита от перегрева). Этот контроль подходит для определения температуры в помещении и нагревания объекта. Если внешний датчик перегреется, терморегулятор отключит нагреватель.

Показатель температуры

Терморегулятор работает в режиме IN и ALL. Когда горит значок AIR, на главном экране отображается температура воздуха. Второй монитор будет устанавливать температуру каждые 5 секунд и отображать текущее время.

Когда терморегулятор находится в режиме OUT, будет гореть значок FLOOR. На главном экране будет отображаться температура пола.

Когда активен режим ALL, нажмите  и , терморегулятор определит температуру пола, загорится значок FLOOR. На главном экране отобразится температура воздуха через 5 секунд после того, как загорится значок ALL.

Автоматический и ручной режим

Нажмите , чтобы выбрать ручной или автоматический режим.

Ручной режим: система будет контролировать температуру ниже установленного значения без изменений.

Автоматический режим: система будет контролировать температуру в соответствие с заданным значением температуры. Значок  будет обозначать, что система работает в автоматическом режиме. Значок week  и Stage будут отображаться по очереди каждые 5 секунд. Когда экран показывает week,  отобразятся значения дней недели 1-7. Когда отображается Stage, будут отображаться значения 1-6.

Установка периодов

Установка периодов позволяет осуществить контроль температуры и времени в автоматическом режиме. После настройки значения могут быть сохранены и запомнены устройством. Устройство не может завершить работу, пока все настройки не будут сохранены.

Устройство может сохранять три вида периодов (5+2/6+1/7) за 6 периодов, одна неделя на цикл. Каждые данные сохраняются как время начала (часы, минуты) и значения температуры этого периода. Время окончания периода будет сохранено как время начала следующего периода. Вы также можете отключить определенный период в соответствие с вашими потребностями.

Нажмите  и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы войти в интерфейс настройки периода. Нажмите , чтобы выбрать параметр, который хотите изменить. Нажмите  или , чтобы изменить значение.

Например: нажмите  и удерживайте в течение 5 секунд. Будет мигать значение 1-5.

Р1: час > мин > значение настройки > Р2: час > мин > значение настройки … Р6: час > мин > значение настройки

Если вы хотите пропустить настройку, нажмите . Для возврата к предыдущей настройке нажмите .

Автоматический режим, установленный по умолчанию: 5+2. Данные приведены в таблице.

| 5+2 | ID | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пн-Пт | Начало | 06:00 | 08:00 | 11:30 | 12:30 | 17:30 | 22:00 |
|  | Значение | 22С | 15С | 15С | 15С | 22С | 15С |
| Сб-Вс | Начало | 06:00 | 08:00 | 11:30 | 12:30 | 17:30 | 22:00 |
|  | Значение | 22С | 15С | 15С | 15С | 22С | 15С |

Например, если установлено время «пятница 8:20» в автоматическом режиме, дисплей будет отображать STAGE 2, а заданное значение температуры будет 15С. Терморегулятор не может отключиться при установке периодов, он выключится автоматически, когда все настройки будут завершены.

Системные настройки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настройка системы используется для установки некоторых важных параметров системы, которые могут установить только профессионалы. Не делайте изменений, в которых не уверены.

Начните настройку:

Нажмите , чтобы включить устройство. Когда устройство будет включено, нажмите , чтобы войти в режим настроек. Нажмите  для переключения параметров системы. Одновременно нажмите и удерживайте  или , чтобы изменить значения. Чтобы выйти из системного меню, завершите все функции.

Параметры системы изменяются в следующем порядке:

| Дисплей | Установите значение | Регулировка диапазона | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| AdJ | Коррекция температуры | -5С - 5С | -2.5С |
|  | На дисплее будут отображены значения, которые необходимо изменить при настройке. Установленное значение появится через 3 секунды. |
| PrG | Период/временной режим 5+2/6+1/75}2 |
|  | 5+2: с понедельника по пятницу установлены одинаковые режимы. С субботы по воскресенье установлены одинаковые режимы. 6+1: с понедельника по субботу установлены одинаковые режимы. Воскресенье контролируется индивидуально. 7: с понедельника по воскресенья установлены одинаковые режимы. |
| LtP | Антифриз | ON включить/OFF выключить | OFF выключить |
|  | Защита системы водоснабжения от низких температур. Предотвращает замерзание труб при низкой температуре. |
| Sen | Датчик или режим контроля температуры | IN: встроенный OUT: внешний ALL: двойной контроль | IN |
|  | IN – внутренний контроль, комнатный датчик OUT – внешний контроль – датчик пола ALL – двойной контроль температуры, внутренний датчик в помещении, защита внешнего датчика от перегрева |
| tOP | Предел внешнего датчика температуры ¦ 40-80 ° C ¦ 50° С |
|  | Датчик установлен в режим ALL, значение предела внешнего датчика |
| dt0 | - внутренний датчик гистерезиса | 0.5-4° С | 1° С |
|  | Встроенный датчик температурного гистерезиса |
| dt1 | - внешний датчик гистерезиса | 0.5-5° С | 30° С |
|  | Внешний датчик температурного гистерезиса |
| bL | Подсветка | ON включена всегда OFF выключается через 5 секунд | OFF |
|  | Настраиваемый режим подсветки |
| Sat | Состояние при повторном включении | OFF выключен ON включен | OFF |
|  | Используется для контроля состояния нагрузки |
| deF | Восстановление заводских настроек | Восстановление заводских настроек | Восстановление настроек по умолчанию |

ОШИБКИ СИСТЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

- Не работает дисплей.

- в системе питания возникли проблемы. Проверьте исправность входного провода.

- если соединение неправильное, подключите его

- фактическая температура слишком низкая, обратите внимание на диапазон температур устройства, если температура ниже -5С, дисплей может не отображать информацию.

- блок питания подключен неправильно, подключите его повторно.

- разорвана муфта. В случае повреждения при неправильных действиях пользователя, гарантия на устройство считается недействительной.

- Поломка дисплея.

- механическое повреждение (гарантия считается недействительной)

- Черный экран.

- высокая температура поверхности. Проверьте, не находится ли рядом нагреватель. Уберите нагреватель.

4. Отображается код ошибок (ER0, ER1).

- внутренний (ER0) или внешний (ER1) датчик неисправны.

5. Нет подсветки.

- проверьте, не нарушено ли соединение лампы подсветки при снятии с панели.

6. Подсветка горит все время.

- в системном меню установлен соответствующий параметр

- при повреждении, замените

7. Несоответствие фактической и отображаемой температуры.

- проверьте, установлен ли терморегулятор в достаточно проветриваемом месте

- не устанавливайте терморегулятор в месте попадания прямых солнечных лучей

8. На дисплее отображается 0 градусов.

- это нормально, если фактическая температура ниже 0 градусов.

Выше приведены наиболее распространенные неисправности. Если вам не удается самостоятельно решить их, обратитесь в сервисный центр или к поставщику.

Размеры (мм)

Установка