ООО «ЭКСМОРК»

Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 23
тел./ факс (4872) 33-92-68

ПАСПОРТ

Светильники Exmork в корпусе металл в универсальном корпусе

для подвесных потолков «Армстронг» и для накладного монтажа

ТУ3461-001-11461158-2008.

АВ02 – номер органа сертификации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники «Exmork» предназначены для общего освещения помещений с нормальным содержанием пыли и влаги: производственных, общественных, административных зданий и сооружений, помещений жилых домов, учреждений школьного и дошкольного воспитания, подвалов, подсобных хозяйственных, складских, чердачных и других помещений. Светодиодные светильники в металлическом универсальном корпусе рассчитаны на потолочный способ установки в подвесных системах «Армстронг» либо установкой как накладные светильники. В светильниках в качестве источников света используются светодиоды белого света.

Климатическое исполнение светильников УХЛ, категория размещения 4 по            ГОСТ 15150-69.

Светильник соответствует классу защиты от поражения электрическим током – 0  по  ГОСТ Р МЭК 60598-1

Светильник соответствует классу по степени защиты от воздействия окружающей среды - IP 20 ГОСТ 14254-96

В условном обозначении светильников цифры и буквы обозначают следующее:

Маркировка

# «Exmork» xxx

Рис. 1

# Пример записи условного обозначения светильника светодиодного в пластиковом корпусе с опаловым рассеивателем стандартной цветовой температуры 6000 К:

Светодиодные светильники соответствуют ТУ3461-001-11461158-2008.

Внешний вид и габаритные размеры (пластик, металл):

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Световая отдача, лм. /Вт. | 89 |
| Коэффициент мощности, Cos ( | 0,98 0,47 |
| Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением: | 90÷245В |
| Частота переменного тока, Гц. | 50 Гц ±10% |
| Номинальная мощность | 35,2 Вт ±10% |
| Световой поток, не менее | 3260 Лм. ±15% |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи, Ra. | не менее 75 |
| Угол свечения | 160о |
| Температура окружающей среды, °C | от -50 до +70 |
| Гарантийный срок | 3 года (50000 часов) |
| Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), мм | 595 х 595 х 40 |
| Масса, кг | 2,8 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ    В комплект поставки входит:

Светильник – 1 шт.;

Паспорт в количестве – 1 шт. на коробку;

Упаковка картон (светильники упакованы по 5 штук) – 1 коробка;

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По требованиям безопасности светильники соответствуют

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;

4.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

6. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

- металлического универсального корпуса, внутри которого расположены элементы электрической схемы (светодиоды, блок питания, провода внутреннего монтажа и т.д.);
   - рассеиватель из светотехнического полистирола «Микропризма»

7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности. Светильник установить в ячейку потолка «Армстронг» предварительно подключив к сети питания соответствующие выводы кабеля. Полюсность кабеля определить согласно обычной цветовой схеме

Включите питание. Светильник готов к эксплуатации.

7.2 Необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника от пыли и загрязнений мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

8. ХРАНЕНИЕ

  - Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50⁰C и относительной влажности воздуха 75℅ при температуре 15⁰C (среднегодовое значение), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

  - Высота штабелированы не должна превышать 1,7 м.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБАЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;

- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;

- изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;

- изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром.

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник серии «Exmork»  изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

____________________       ___________________________    ____________

личная подпись                     расшифровка подписи                              месяц, год

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______

Наименование товара СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  «Exmork»  - ________

Модель, серийный номер __________________________________________________________________________

Название и адрес торгующей организации

__________________________________________________________________________

Дата продажи ___________                      ___________ Подпись продавца ____________________________

Штамп или печать                                    Штамп о приемке торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ:  _________________________________(подпись/расшифровка)

Гарантийный срок – три года  с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 
г. Тула, Ханинский проезд, д. 23, тел. +7(4872)33-92-68
или к организации, у которой прибрели светодиодный светильник.

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- Название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

- Название и адрес организации, производившей монтаж;

- Краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.).

- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: ______________________________________________________________________________________________________________

Торговая организация, тел.: _____________________________

# Text boxes

Тип рассеивателя:

1 - опал
2 - призма
3 - микропризма
4 - колотый лёд

Цветовая температура:

- Стандартная (5000 К- 5)

(6000 К- 6)

2. Определенная заказчиком

Тип корпуса:

А- пластиковый корпус

Б- металлический корпус