ООО «ЭКСМОРК»

Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 23
тел./ факс (4872) 33-92-68

ПАСПОРТ

Монокристаллический модуль Exmork ФСМ-330М 330ватт 24 моно

Модуль изготовлен из высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов, что гарантирует повышенную производительность и надежность модуля.

В процессе производства используются только высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики. Применяется для солнечного электроснабжения загородного дома, дачи. Используя солнечный модуль, аккумуляторную батарею, контроллер заряда, инвертор можно обеспечить свой дом электричеством. Подключать свет, бытовые приборы, мобильные устройства.

1.Технические характеристики

Технические характеристики монокристаллического модуля Exmork  ФСМ-330М 330ватт 24 моно представлены в Таблице 1.

Таблица1

| Энергетические показатели |
| --- |
| КПД солнечных клеток | 20% |
| КПД солнечной панели | 18,5% |
| Мощность | 330 ватт |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Напряжение при пиковой мощности Vmp | 37,7 В |
| Напряжение Vok | 46,05 В |
| Напряжение максимальное в системе Vdc | 1000В |
| Ток Imp | 8.76А |
| Ток Isc | 9.29А |
| Материалы |
| Рама | анодированный алюминий |
| Стекло | специальное закалённое стекло для солнечных модулей |
| Светопроницаемость стекла | 97%, выдерживает без повреждения металлический шарик 2.27 г., с высоты 1 метр |
| Ветровая нагрузка | до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) |
| Фронтальный ламинат | Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония |
| Подкладка | фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия |
| Температурный режим работы |
| Оптимальная температура без потери мощности | до +47°C |
| Рабочий диапазон | от -40°C до +85°C |
| Степень герметизации | IP 65 (корпус, распределительная коробка) |
| Массо-габаритные характеристики |
| Размер одной панели | 1956×992×45 мм |
| Вес без упаковки | 25 кг |
| Прочие характеристики |
| Коннекторы | MC4 |
| Длина кабеля | 900 мм |
| Сечение кабеля | 4 мм² |
| Количество диодов | 6 шт |

2. Установка и подключение

1) Подключите аккумулятор к контроллеру  где нарисован аккумулятор (плюс к плюсу, минус к минусу). Медным проводом сечением не менее 2,5 кв мм.

2)Подключите солнечную батарею к контроллеру, так же плюс к плюсу, минус к минусу.

3)На клеммы аккумулятора подключите инвертор (плюс к плюсу, минус к минусу).

Строжайше запрещено подключать инвертор к контроллеру !!!

4) К выходу 220В инвертора подключите потребителей 220в (телевизор, лампочки и пр.)

Пожалуйста, соблюдайте последовательность подключения, другая последовательность подключения может привести к выходу из строя контроллера солнечных батарей.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Солнечные модули отгружаются транспортным компаниям в жёсткую упаковку.

Если вы в целях удешевления стоимости перевозки хотите отказаться от жёсткой упаковки,

просьба подписать уведомление об отказе от жёсткой упаковки и отправить на эл. почту info@invertory.ru или вашему куратору.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 10 лет со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

В случае выхода модуля из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;

- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;

- изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;

- изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монокристаллический модуль Exmork ФСМ-330М 330ватт 24 моно изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

____________________       ___________________________    ____________

личная подпись                     расшифровка подписи                              месяц, год

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______

Наименование товара  Монокристаллический модуль Exmork ФСМ-330М 330ватт 24 моно - ________

Модель, серийный номер __________________________________________________________________________

Название и адрес торгующей организации

__________________________________________________________________________

Дата продажи ___________                      ___________ Подпись продавца ____________________________

Штамп или печать                                    Штамп о приемке торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ:  _________________________________(подпись/расшифровка)

Гарантийный срок – 10 лет, с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- Название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

- Название и адрес организации, производившей монтаж;

- Краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.).

- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: ______________________________________________________________________________________________________________

Торговая организация, тел.: _____________________________