ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
светодиодного светильника EXMORK для потолков ARMSTRONG

| Модель | LED Армстронг Exmork Люкс «Опал» 220В | LED Армстронг Exmork Люкс «Призма» 220В |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | Не более 35 ватт | Не более 35 ватт |
| Номинальное напряжение: | 220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В) | 220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В) |
| Частота | 50±10% Гц | 50±10% Гц |
| КПД | Не более 95% | Не более 95% |
| Угол свечения | 160° | 160° |
| Цветовая температура | 5000~5500 К | 5000~5500 К |
| Световой поток (свечение) | ≥3600 Лм. | ≥3600 Лм. |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
| Коэффициент пульсации | Пульсация отсутствует (0%) | Пульсация отсутствует (0%) |
| Рассеиватель | Светотехнический полистирол «Опал» | Светотехнический полистирол «Призма» |
| Размер корпуса светильника | 595 мм х 595 мм х 25 мм (высота с блоком питания) | 595 мм х 595 мм х 25 мм (высота с блоком питания) |
| Срок службы | не менее 50 000 часов | не менее 50 000 часов |

ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

Чертёж изделия                                                                                Внешний вид изделия