ООО «ЭКСМОРК»

Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 23
тел./ факс (4872) 33-92-68

ПАСПОРТ

Светодиодные  прожекторы марки Exmork

10,20,30,50 ватт (12/24В)

Технический паспорт содержит общие сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации светодиодного уличного прожектора.

В паспорте изделия приведены основные технические характеристики светодиодного уличного прожектора, сведения о порядке подготовки к работе, требования к монтажу и эксплуатации, а также требования безопасности, транспортировки и хранения.

Светодиодный прожектор предназначен для внутреннего или наружного освещения заливающим светом. Прожектор позволяет обеспечить мощный световой поток для подсветки различных объектов и необходимое количество света для общего освещения.

1.Технические характеристики

Технические характеристики светодиодных прожекторов Exmork  приведены в таблице 1.

Таблица1.

|  | 10 ватт | 10 ватт Led Slim* | 20 ватт | 20 ватт Led Slim* | 30 ватт Led Slim* | 50 ватт Led Slim* | 50 ватт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока (универсальный блок питания работает от 12В и от 24В) |
| Угол свечения | 120 ° |
| Цветовая температура | 7000-7500К | 6000К | 7000-7500К | 6000К | 6000К | 6000К | 6000-6500К |
| Сила света | ≥100-1000 люмен | ≥950 люмен | ≥2000 люмен | ≥1900 люмен | ≥2700 люмен | ≥4500 люмен | ≥3600 люмен |
| Свет | белый яркий (холодный) |
| Тип светодиодов | Epistar | SMD 5730 | Epistar | SMD 5730 | SMD 5730 | SMD 5730 | Epistar |
| Срок службы | Не менее 50 000 часов |
| Срок годности | 1 год |
| Герметизированный корпус для эксплуатации на улице | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Подключение | два провода синего и коричневого цвета |
| Заземление | Желтый провод |

*Cерия SLIM - это новое поколение прожекторов в ультратонком алюминиевом корпусе. Чипы SMD 5730 позволяют получать свечение аналогичное 70 ватт галогенного прожектора и 100 ватт ламп накаливания.

Отличие от старых поколений светодиодных прожекторов: более низкая цена, более надёжные чипы с повышенной яркостью, ультратонкий корпус из алюминия с повышенной влагозащитой IP 66 позволяющий более широко использовать прожекторы на улице в самых суровых условиях эксплуатации.

2. Меры безопасности.

2.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном  напряжении.

2.2. Запрещается эксплуатация лампы без защитного заземления.

2.3.Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение лампы  к поврежденной электропроводке запрещено.

2.4. Перед  установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 12В.

3. Установка

3.1.	Извлеките светильник из коробки и произведите его внешний осмотр.

3.2.	Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его. Крепежный элемент позволяет регулировать угол наклона прожектора.

3.3.	Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания. При

выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

3.4.	При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и залудить их концы.

3.5.	Оголенные провода необходимо изолировать.

После подключения всех жил провода и проверки корректности подключения, необходимо установить клеммник на место, собрать корпус защитного короба и обеспечить с помощью герметика его герметичность в местах ввода проводов

4.Правила транспортировки и хранения

4.1.Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

4.2.Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

4.3. Температура хранения от минус 40 до плюс 40°С при относительной влажности не более 95%.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;

- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;

- изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;

- изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светодиодный прожектор марки Exmork изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

____________________       ___________________________    ____________

личная подпись                     расшифровка подписи                              месяц, год

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______

Наименование товара СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР марки Exmork  - ________

Модель, серийный номер __________________________________________________________________________

Название и адрес торгующей организации

__________________________________________________________________________

Дата продажи ___________                      ___________ Подпись продавца ____________________________

Штамп или печать                                    Штамп о приемке торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ:  _________________________________(подпись/расшифровка)

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- Название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

- Название и адрес организации, производившей монтаж;

- Краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.).

- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: ______________________________________________________________________________________________________________

Торговая организация, тел.: _____________________________