Инструкция по эксплуатации регулятора горения   РГК1-3.

При первом включении изделия или при длительном отключении  требуется   выждать время   –   1-2 часа для подзарядки внутренних аккумуляторов.

Все действия по выбору режима работы прибор  воспринимает от кратковременного

1 сек. нажатия кнопки «выбор» и реагирует только на сам момент отпускания ее.

Все действия по настройке возможны только, когда на индикаторе указана текущая

температура датчика.

1. НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ.

В режиме «НАС» (настройка) настраивается нижнее и верхнее положение заслонки согласно технического описания на регулятор  – пункт 5.8.

2.  НАСТРОЙКА сигнала о прогорании дров  см. ПС-ТО – пункт 5.4

3.  ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА .

Для  увеличение значения желаемой температуры - нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС» (правая). Через 2 сек. заданная температура начнет увеличиваться. При достижении желаемой температуры отпустить кнопку.  Для уменьшения температуры, нажатием кнопки  «МИНУС»(левая) - аналогично описанному выше алгоритму.

4.  ПУСК КОТЛА  -  Нажать кнопку «ВЫБОР».  Регулятор перейдет в режим   «РОЗЖИГ»,

заслонка откроется. Растопить котел.  Далее заслонка будет управляться автоматически,

поддерживая  заданную температуру.

5.  ЗАГРУЗКА КОТЛА  -   Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР»  до появления надписи

«ЗАГ» (загрузка).  Заслонка при этом закроется, что уменьшит доступ  дыма в помещение

при загрузке дров.

6.  РУЧНОЙ РЕЖИМ  -  Нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР» до появления надписи

«РУЧ» (ручной режим).    Открытие заслонки  –  нажать и удерживать кнопку «ПЛЮС».

Закрытие заслонки  –  нажать и удерживать кнопку «МИНУС».  В процессе движения

заслонки  на  индикаторе  отобразится  процент  открытия  заслонки.

Далее - текущая температура котла.

7.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ:

7.1  При остывании котла (кончились дрова) – для предотвращения

выноса тепла через дымоход.

7.2  При отключении электропитания – для предотвращении перегрева  из-за

остановки циркуляционного насоса.

7.3  При неисправности термо датчика.

Во всех вышеперечисленных случаях заслонка закрывается автоматически.

После прогорания топлива – снижение температуры  продолжается более 10 мин.  -

подаются кратковременные звуковые сигналы.

При случайном зависании исполнения  программы (остановка любого действия)

необходимо выключить питание регулятора на 1 мин. и снова включить его.

Внимание! Встроенные аккумуляторы стоят постоянно в режиме подзаряда.

При отключении подачи питания  220в. на летний сезон все же очень желательно

3-4  раза за лето подавать на 5-7 часов напряжение  220в.  для подзарядки аккумуляторов.

Раз  в  3 года желательно заменять комплект Ni-Mg аккумуляторов (3 шт.*1,2в.)