ЭЛЕКТРОПАСТУХ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ

Прочтите инструкцию перед тем, как приступить к использованию устройства

Не подключайте ограждение к постороннему устройству.

- В ограждение может попасть молния. Для обеспечения безопасности обеспечьте правильное заземление системы.

- При подключении к источнику тока используйте только прилагаемый адаптер. Подключенное к сети зарядное устройство должно быть защищено от дождя, снега и иной влаги. Храните в недоступном для детей месте.

- Не заряжайте аккумулятор при подключённом источнике питания.

Отсоедините аккумулятор, если требуется перезарядка.

- Не подключайте более одного активатора за один раз.

- Не подключайте две ограды к одному и тому же источнику питания.

- Располагайте ограду в не менее чем 2 метрах от других заборов.

- Не подключайте питание к колючей проволоке.

- Не устанавливайте систему заземления или ограду в радиусе 10 м от линий электропередач, телефонных линий или иного телекоммуникационного оборудования.

- Если ходовые провода находятся под землей, используйте изолированный провод, рассчитанный минимум на 12 000 В.

- Не подпускайте к ограждению детей.

- Не прикасайтесь к ограде.

Никогда не перелезайте через ограду. Используйте ворота или калитку.

- Не устанавливайте ограду в зонах общего доступа.

- Поставьте чёткие и понятные условные обозначения, чтобы каждый человек смог понять,. Что рядом ограда под напряжением.

Не допускайте случайного приближения посторонних людей или животных к ограде.

- Не используйте водопроводную трубу или заземление основной электростанции в качестве заземления для электропастуха.

- Поместите заземляющий стержень в такое положение, при котором человек или животное не попадут в пространство между заземляющим проводом и оградой.

- Надёжно установите систему, чтобы она не смогла быть повреждена человеком или животным.

- При особых условиях повышенной сухости и пожароопасности отключите систему.

- Держите горючие материалы вдали от ограждения или аккумулятора.

- 2 -

1. Технические характеристики:

- Входное напряжение: DC 12 V (Сетевой адаптер, АКБ или солнечная панель);

- Выходное напряжение: 11-12 KV;

- Трансформатор меняет диапазон напряжения: 110-240V AC;

- Работает от свинцово-кислотной батареи или солнечной панели;

- Рабочая длинна до 5,000 m;

- Сохранённая энергия: 0.8-1 Дж;

- Макс.выходная энергия:  0.5 Дж;

- Потребление: 2-3 Вт;

2. Источник питания

Многофункциональная система питания обеспечивает работу энергосберегающего оборудования даже при некачественной подаче электроэнергии,  AC110-240V, АКБ или солнечной панели DC12V.

Сетевой адаптер

Солн. панель

АКБ

AC110-240V

Использование адаптера с выходом DC12V

20-60Watt DC16-21V

(необходим солнечный контроллер или аккумулятор)

12V4.5-60Ah

Свинцово-кислотная или иная АКБ с напряжением 12V.

- 3 -

3. Установка

3.1	В помещении

Найдите подходящее место для установки источника питания;

Вдали от детей

Подключите черный заземляющий контакт с зажимом к заземлению;

Соедините красный импульсный выход с проводником;

Подключите адаптер;
Примечание: адаптер может заменить батарею, чтобы обеспечивать питание

3.2	Снаружи

В большинстве случаев зарядное устройство должно быть закреплено на деревянном или стальном шесте, соединять чёрный провод с зажимом заземления;

- 4 -

4. Соединение заземления

Лучшие проводники – медь, нержавеющая сталь или оцинкованные стальные стержни.

Если проводимость грунта не очень хорошая или расстояние от проволоки слишком велико, при касании животным ограды импульс не возникнет.

Нужно добавить провод заземления. Установите два стальных стержня на расстоянии более 30 см, затем соедините чёрный вход заземления с одним из стержней и подключите красный вход с другим. Включите питание и выберите режим 1,5 сек.

- 5 -

5. Предупреждающие знаки

В каждом месте, куда люди могут получить доступ, должен быть установлен предупреждающий знак.

Если электроограда пересекает общественные тропинки, дороги и иные пути, все провода должны также иметь опознавательные предупреждающие знаки.

Любая часть ограждения, установленного вдоль дороги, должна быть надёжно закреплена и также иметь предупреждающие знаки.

Надпись на предупреждающих знаках должна быть несмываемой, располагаться с обеих сторон и иметь высоту не менее 1” (25 мм).

- 6 -

- 7 -

Гарантия производителя

Наша продукция гарантирует отсутствие дефектов материалов или изготовления. Гарантийные обязательства распространяются на срок 1 год с первого дня покупки. Производитель вправе по своему усмотрению отремонтировать или заменить любые компоненты системы бесплатно, если покупатель понесет ответственность за транспортные расходы Гарантия не распространяется на:

- Косметические повреждения – царапины, потертости, вмятины и т.п.;

- Расходные части, например, батареи ;

- Ущерб, причиненный в результате несчастного случая, стихийного бедствия, природных катаклизмов и иных внешних причин;

- Ущерб, нанесенный при техническом обслуживании системы третьими лицами;

Ущерб, возникший от внесенных в систему изменений без ведома производителя;

- damage to a product that has been connected to power cables that are not supplied by Кроме того, производитель оставляет за собой право отказаться от гарантийных обязательств к продуктам, полученным незаконно в любой стране.

В случае, когда на устройство действует гарантия, новая гарантия составит 90 дней или до конца первоначального гарантийного срока, в зависимости от того, какая из них более длительная.