Технический паспорт

на стационарную свинцово-кислотную батарею

серия FLB, модель 12FLB150 (12В, 40Ач.)

1.   Назначение

Стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12FLB150,  производимая по технологии AGM предназначена для использования в составе системы резервного питания. Области применения: системы телекоммуникаций, производство и распределение электроэнергии, промышленное оборудование, системы безопасности.

Батарея может эксплуатироваться как в буферном (с постоянным подзарядом) так и в циклическом режиме (обеспечивая всю нагрузку постоянного тока в режиме разряд-заряд).

2.	Основные технические данные и характеристики

2.1	Аккумуляторы поставляются заряженными и заполненными электролитом.

2.2	Электрические характеристики, габаритные размеры и масса аккумулятора приведены в приложении  к настоящему паспорту в Техническом описании.

2.3 Аккумулятор должен иметь не менее 95% номинальной емкости на первом цикле при 10, 5, 3, и 1-часовых режима разряда и 100% номинальной емкости при 10, 5, 3, 1 и ½- часовых режимах разряда- не позднее 4 цикла.

2.4 Срок хранения аккумулятора без подзаряда при температуре +200С не должен превышать 6(шести) месяцев.

2.5 Технические характеристики гарантируются при условии соблюдения требований, изложенных в Техническом описании.

2.6 Условные обозначения:

- FLB (12FLB150) - фирменное название производителя (FIAMM, Италия)

- 12 – номинальное напряжение (Вольт)

- 150 – номинальная мощность(Вт) при 15-ти минутном разряде до 1,67В/Эл. при +200С

2.7. Срок службы аккумуляторов серии FLB в буферном режиме при условиях правильного хранения и эксплуатации, изложенных в Техническом описании, – 10-12 лет (согласно EUROBAT)

3.	  Транспортировка

Аккумуляторные батареи 12FLB150 являются безопасными при перевозке автомобильным транспортом, согласно стандарту UN2800, в котором указано, что класс опасности 8 не распространяется на непроливающиеся аккумуляторные батареи, если при температуре +550С из аккумуляторных батарей не вытекает электролит, отсутствует утечка коррозионной жидкости, контакты защищены от короткого замыкания. Согласно IATA (А67) являются безопасными при транспортировке воздушным транспортом.

4.    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи составляет: 1(один) год с момента передачи оборудования Покупателю и соблюдения условий эксплуатации, изложенных в Техническом описании.

5.    Свидетельство о приемке

Партия аккумуляторных батарей 12FLB150, прошла приемо-сдаточные испытания. Требованиям технических условий соответствует, признана годной для отгрузки Покупателю.

Подпись:

Дата:.

# Text boxes

Серия