ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

| Электроочаг Model DD-78 Напряжение 230V， 50 Гц Мощность 1700 Вт Мощность нагрева 750Вт/1500Вт Пять 12VAC 35W галогеновых ламп Размеры габаритные : в/ш/гл 625х635х274(мм) Объем резервуара для воды: 1.8 л Время работы с полным резервуаром: 10~20 часов |  |
| --- | --- |

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ

- При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.

- Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.

- Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ., ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

- Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.

- Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей.  Легко горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.

- Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.

- Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.

- Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.

- Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.

- Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).

- Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.

- Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.

- Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.

- Для предотвращения перегрева  не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.

- Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)

- Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

- Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться, что приведет к возгоранию. Если вам необходимо использовать удлинитель, тогда воспользуйтесь трехфазным удлинителем мощностью 250V/16A с заземлением.

- Если нагревательный прибор перегрелся, электрический камин будет издавать звуки (или мигать), давая предупреждения. В этом случае немедленно отключите камин от сети и проверьте, не распложен ли камин около предметов, которые могли привести к перегреву.

Не используйте электрический камин, если они издает звуки или мигает.

Замечание.   Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени.    Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к травмам.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Электрокамин не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.

Электрокамин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру,  выполнена из негорючих материалов. Данному электрокамину не требуется дымоход.

ЭЛЕКТРЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Электрокамин включите в заземленную электрическую розетку, рассчитанную на 15 ампер,

220-240 вольт переменного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться

или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика. 
Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительных норм и правилам и другим действующим нормативным актам.

ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ

УПРАВЛЕНИЕ

Управлять электрокамином можно с панели управления на электрокамине или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт необходимо вставить батарейки, соблюдая при этом полярность.

Каждый пульт поставляется с пластиковым блокиратором в отсеке с батарейками для предотвращения повреждений и потери энергии. Вытащите пластиковый блокиратор из отсека.

На пульте дистанционного управления и на панели управления на электрокамине есть три кнопки.

POWER: основной механический выключатель электрического камина.

ON/OFF: выключатель эффекта пламени электрокамина. Нажмите “ON/OFF” на панели управления или пульте для включения/выключения камина.

LOW: обогреватель работает на маленькой мощности. Нажмите “LOW” на панели управления или пульте для включения низкой мощности обогрева.

HIGH: обогреватель работает на высокой мощности. Нажмите “HIGH” на панели управления или пульте для включения высокой мощности обогрева.

УПРАВЛЕНИЕ ДИММЕРОМ: откройте заднюю крышку, в центе вы увидите ручку управления диммером, поворачивайте ее по часовой стрелке для регулировки эффекта пламени от слабого к сильному.

: Ожидание

На панели управления три индикатора:

- - Сигнал включения: когда камин работает, он горит. В противном случае, он гаснет.

2 и 3 -  Когда индикатор горит, значит, обогреватель работает на низком уровне мощности или

работает на высоком уровне мощности.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Заполнение бака для воды

- При отсутствии дыма, если работает только огонь или слышен сигнал отсутствия воды, заполняйте бак водой своевременно. (Возможно использование небольшого количество нетоксичного ароматизатора для улучшения запаха).

- Если вода не покрывает решетку распыления, распыление остановится через 3 секунды, эффект пламени исчезнет.

- Когда распыление остановится, выключите прибор, отсоедините его от электрической сети, наполните бак для воды, включите прибор в розетку и запустите заново.

Вытащите ящик, как показано на рисунках выше.

Вытащите бак для воды, открутите крышку для его наполнения.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

В случае, если пламя или угли потускнеют, замените лампы. В электрическом камине 5 галогеновых ламп под муляжом дров, требуется замена только испортившейся лампы.

I. Характеристика ламп:

Пять галогеновых ламп, модель цоколя MR16+C.

Номинальное напряжение AC220-240V и номинальная мощность 35W.

II. Как заменить лампу:

Откройте ящик, вытащите бак для воды, как показано на рисунках “ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ВОДЫ”.

Открутите крепление с двух сторон прибор для дыма.

Снимите сломанную лампочку, замените ее на новую. Убедитесь, что лампа остыла, перед тем, как ее снимать.

ОЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

- Для достижения лучшего визуального эффекта дыма в камине рекомендуется очищать решетку распылителя по меньшей мере раз в две или четыре недели. (Уровень дыма снижается не более, чем на 30% после 3000 часов работы решетки распылителя).

- Вытащите ящик, выньте бак для воды и электронагревательный прибор для создания эффекта дыма, как показано на рисунках выше.

- Откройте крышку контрольной панели и отключите силовой кабель решетки.

- Вытащите распылитель.

- Налейте небольшое количество воды в распылитель, используйте кисточку для очистки распылителя, вылейте воду после очистки. (ВНИМАНИЕ: Нельзя опускать распылитель в воду целиком для очистки).

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи_____________    Организация________________________________________________________

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Спасибо за покупку!

# Text boxes

| Размеры встраивания электроочага | Размеры встраивания ниши, обрамления |
| --- | --- |
| Ширина | Высота | Глубина | W” | H” | D” |
| 573мм | 593мм | 239мм | 575мм | 595мм | 245мм |

Любое обслуживание электрокамина производить только с выключенным питанием и подождите не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям электрокамина, чтобы избежать случайного ожога кожи.